TECHNICKÝ LIST

caramba hochleistungs Drosselklappen- 
und ANSAUGREINIGER

Čistič na sací systém a klapky

Oblast použití:

CARAMBA hochleistungs drosselklappen- und ANSAUGREINIGER se používá k čištění vstřikovacích trysek a systému sání v motorech. Rozpouští uhlíkové nečistoty a účinně je eliminuje.

Popis a funkce:

- eliminuje uhlíkové a další nečistoty v přívodních, škrtících a ostatních ventilech,

- zlepšuje hodnotu výfukových exhalací a předchází ztrátám výkonu,

- díky volitelným nástavcům se dostane i do hůře dostupných míst,

- zvláště doporučený pro automobily často jezdící na krátké vzdálenosti, které vyžadují intenzivní čištění,

- vhodný pro benzínové i naftové motory.

Použití:

Před použitím protřepejte. Odstraňte všechny části filtru. Nastříkejte CARAMBA hochleistungs drosselklappen- und ANSAUGREINIGER několikrát na části zahřátého motoru, které chcete vyčistit a nechte působit nejméně 5 minut. Pro méně dostupná místa použijte vhodnější nástavec. Nastartujte motor a nechte jej běžet na střední otáčky. Opakovaně znovu nastříkejte čistič během 30 – 60 sekund. Potom na 15 minut vypněte motor, aby čistič mohl působit. V případě silného znečištění opakujte aplikaci.

Technické informace:

Vzhled: 			bezbarvá kapalina

Vůně: 				jako rozpouštědlo

Hustota při 20 oC:		0,835 g/cm3

Poznámka:

Postupujte podle pokynů na obalu a v aktuálním bezpečnostním listu!

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou výsledkem našich znalostí a očekávání. Odpovídají našim nejlepším znalostem a jsou určeny pro použití našimi klienty. Musí být dodržena práva třetích osob.

Tato informace nenahrazuje jednotlivé předběžné zkoušky.

| Obj. číslo | Název | Objem | Balení ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 609705 | CARAMBA hochleistungs drosselklappen- und ANSAUGREINIGER | 500 ml | 6 |